## Slide 1: Kelompok 2
Andita Farah Salsabila
Desih Sapriah
Hakim Asrori
Nandang Eka Prasetya

## Slide 2: Arithmetic Logic Unit
Meliputi :
Integer Arithmetic
Floating Point Respresentation
Floating Point Arithmetic

## Slide 3: ARITHMETIC LOGIC UNIT
ALU,singkatan dari Arithmetic And Logic Unit adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsiuntuk Melakukan hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR.

## Slide 4: INTEGER ARITHMETIC
Bagian ini akan membahas fungsi-fungsi aritmatik bilangan dalam representasi komplemen dua:
Negasi
Pada notasi komplemen dua, pengurangan sebuah bilangan integer dapat dibentuk dengan menggunakan aturan berikut : Anggaplah komplemen Boolean seluruh bit bilangan integer (termasuk bit tanda) Perlakukan hasilnya sebagai sebuah unsigned binary integer, tambahkan 1. Misal : 18 = 00010010 (komplemen dua)

## Slide 5
Representasi Integer Positif, negatif, dan bilangan 0.
Bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan (sign– magnitude),maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama.Bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0 (komplemen dua),maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama.Pada kasus komplemen dua,terdapat representasi bilangan n-bit untuk -2n,tapi tidak terdapat untuk 2n.

## Slide 6
REPRESENTASI INTEGER POSITIF, NEGATIF DAN BILANGAN O
- Bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan (sign-magnitude), maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama.
- Bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0 (komplemen dua), maka harus ada representasi bilangan positifdan negatif yang tidak sama.
- Pada kasus komplemen dua, terdapat representasi bilangan n-bit untuk -2n, tapi tidak terdapat untuk 2n.
ATURAN UNTUK MENDETEKSI OVERFLOW
- Aturan Overflow : - Bila dua buah bilangan ditambahkan, dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka akan terjadi overflow bila dan hanya bila hasilnya memiliki tanda yang berlawanan, seperti pada contoh halaman 18 ((e),(f))
  ATURAN PENGURANGAN ;
  Untuk mengurangkan sebuah bilangan (subtrahend) dari bilangan lainnya (minuend), anggaplah komplemen dua subtrahend dan tambahkan hasilnya ke minuend.

## Slide 7
PEMBULATAN
Teknik pembulatan yang sesuai dengan standard IEEE adalah sebagai berikut :
Pembulatan ke Bilangan Terdekat : Hasil dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasi.Pembulatan Ke Arah : Hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga positif.Pembulatan Ke Arah : Hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga negatif.Pembulatan Ke Arah 0 : Hasil dibulatkan ke arah 0

## Slide 8
FLOATING POINT
Floating point adalah sebuah bilangan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Bilangan tersebut dapat diwujudkan dalam notasi ilmiah, yaitu berupa angka pecahan desimal dikalikan dengan angka 10 pangkat bilagnan tertentu. Bilangan seperti ini dapat direpresentasikan menjadi dua bagian, yaitu bagianmantisa dan bagian eksponen (E).

## Slide 9: REPRESENTASI FLOATING-POINT
- Menyatakan suatu bilangan yang sangat besar/sangat kecil dengan menggeser titik desimal secara dinamis ke tempat yang sesuai dan menggunakan eksponen 10 untuk menjaga titik desimal itu.
- Sehingga range bilangan yang sangat besar dan sangat kecil untuk direpresentasikan hanya dengan beberapa digit saja.
- Dinyatakan dengan notasi ? a = (m,e) , dimana :
a= m x re r = radiks
m = mantissa
e = eksponen
Contoh : Tunjukkan bilangan-bilangan berikut ini dalam notasi floating point.
a. (45.382)10? 0.45382 x 102 = (0.45382,2)
b. (-21,35)8 ? -2135,0 x 8-2 = (-2135.0,-2)

## Slide 10: ARITMATIKAFLOATING-POINT Aritmatika floating-point ( FP ) adalah aritmatika yang menggunakan representasi rumus dari bilangan real sebagai pendekatan untuk mendukung trade-off antara rentang dan presisi. Untuk alasan ini, komputasi floating-point sering ditemukan dalam sistem yang menyertakan bilangan real yang sangat kecil dan sangat besar, yang memerlukan waktu pemrosesan yang cepat.

## Slide 11: Bilangan floating-point String digit bertanda (artinya positif atau negatif) dengan panjang tertentu dalam basis (atau radix ) tertentu. String digit ini disebut sebagai signifikansi , mantissa , atau koefisien .
Eksponen bilangan bulat bertanda (juga disebut sebagai karakteristik , atau skala ), yang mengubah besaran angk.

## Slide 12
Alternatif untuk bilangan floating-point
Representasi titik tetap menggunakan operasi perangkat keras bilangan bulat yang dikendalikan oleh implementasi perangkat lunak dari konvensi tertentu tentang lokasi titik biner atau desimal, misalnya, 6 bit atau digit dari kanan.
Sistem bilangan logaritmik (LNS) merepresentasikan bilangan real dengan logaritma dari nilai absolut dan bit tanda. Distribusi nilai mirip dengan floating point, tetapi kurva nilai-ke-representasi ( yaitu , grafik fungsi logaritma) mulus (kecuali pada 0).
Representasi floating-point meruncing , yang tampaknya tidak digunakan dalam praktik.
Jika diinginkan presisi yang lebih tinggi, aritmatika floating-point dapat diterapkan (biasanya dalam perangkat lunak) dengan signifikansi panjang variabel (dan terkadang eksponen) yang ukurannya bergantung pada kebutuhan aktual dan bergantung pada bagaimana hasil penghitungan. Ini disebut aritmatika floating-point presisi sewenang-wenang .
Aritmatika interval memungkinkan seseorang untuk merepresentasikan angka sebagai interval dan mendapatkan batasan yang dijamin pada hasil. Ini umumnya didasarkan pada aritmatika lain, khususnya floating point.